АДМИНИСТРАЦИЯ ТУКАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2014                                       с.Тукай                            № 16-П

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

на территории Тукаевского сельсовета

В соответствии с  Федеральным  законом  от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом  Тукаевского сельсовета:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  на территории  Тукаевского  сельсовета, согласно приложению.

2. Опубликовать   постановление  на информационном стенде и   официальном сайте администрации в сети интернет.

Глава  администрации:                                                               Г.М.Шарипов

Приложение к постановлению

главы Тукаевского сельсовета

от 27.02.2014 г. № 16-П

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы  водоснабжения и водоотведения МО Тукаевский сельсовет является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении »;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тукаевского сельсовета;

Генеральный план Тукаевского сельсовета.

1. Общие положения

Схема  водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Тукаевского сельсовета  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Тукаевского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3. Пояснительная записка схемы  водоснабжения и водоотведения

3.1  Тукаевский сельсовет входит в состав Александровского  района Оренбургской  области. Согласно Уставу МО Тукаевский сельсовет состоит из 2 (двух) населенных пунктов:

село Тукай, поселок Южный. Удаленность населенных пунктов от райцентра от 28 до 33 км. Во рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Площадь поселения на 01.01.2014 г. – 15246,2 га.

Административным центром поселения является с. Тукай.

Численность населения Тукаевского сельсовета на 01.01.2014 – 815 человек.

3.2 Климат

Климат в поселении умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков - 550 мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше - на осень (27%). Средняя температура января – 10 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает облачная умеренно морозная погода. Снежный покров устанавливается в середине декабря и удерживается в среднем 90-100 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура июля +18, +20 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная  температура воздуха летом доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю). Наименьшую повторяемость имеют восточные ветры (7%). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек. Усиление ветра происходит зимой до 5,1 м/сек в декабре и январе. Летом скорость ветра уменьшается до 3,5 м/сек. Сильные ветры со скоростью равной 15 м/сек и больше на территории поселения наблюдаются очень редко (в среднем 5 дней в году) и, как правило, в холодный период с XI-III.

Летом туманы образуются редко, в остальное время года они распределяются равномерно (3-4 дня/мес). Число дней с туманов в году равно 32. Наибольшая повторяемость метелей наблюдается в январе-феврале (14 дней). Всего за год наблюдается 26 дней с метелью.

3.3 Жилой фонд

Жилой  фонд на территории населённых пунктов Тукаевского сельсовета состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными  участками. 80 %  всех жилых домов принадлежат их владельцам на праве собственности. Жилой фонд поселения составляет, 238 частных  домов.

Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности высокая. Дома имеют централизованное водоснабжение, отопление газовое, в поселке Южный   используется  баллонный  газ, отопление электрическое.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.

В настоящее время основным поставщиком воды в  Тукаевском сельсовете  является    общество с ограниченной ответственностью  «Криститна».   Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обезораживающих установок нет. На производственные и хозяйственно питьевые нужды сельского поселения используется вода   из трех артезианских скважин и  трёх водонапорных башен. В настоящее время  централизованное  воодоснабжение имеется  в с. Тукай и п.Южный в частных домах по улице Центральной, Школьной, Победы, Пролетарской, Советской, Новая.

Инженерное обеспечение Тукаевского сельсовета включает в себя:

1.Водоснабжение

2.Теплоснабжение

3.Электроснабжение

На территории населенных пунктов жилая застройка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев. Общая протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет 10 км.   Полителеновые - 1,5 км, остальные чугунные и стальные. Износ объектов водоснабжения  -  76 %.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей до 1000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с  (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Расчётные величины водопотребления  по поселению приведены в таблице № 1

Таблица 1

| Потребитель | Ед-ца изме- ре ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Водоотведение | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо- вое т.м³/ год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 815 | 50 | 22,35 | 8,16 | 29,06 | 4,52 | 22,35 | 8,16 | 29,06 | 4,52 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,47 | 1,63 | 4,47 | 0,69 | 1,12 | 0,41 | 1,12 | 0,17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 815 | 50 | 3,67 | 1,34 | 22,35 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 30,49 | 11,13 | 55,88 | 8,69 | 23,47 | 8,57 | 30,17 | 4,69 |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 150 | 160 | 24,00 | 8,76 | 31,20 | 6,76 | 24,00 | 8,76 | 31,20 | 6,76 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,80 | 1,75 | 4,80 | 1,04 | 1,20 | 0,44 | 1,20 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 150 | 50 | 1,23 | 0,45 | 7,50 |  | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 30,03 | 10,96 | 43,50 | 9,43 | 25,20 | 9,20 | 32,40 | 7,02 |  |

Основная масса жилой застройки Тукаевского сельсовета снабжается водой оборудованой внутренним водопроводом. В Тукаевском сельсовете в настоящее время действует  водопроводная сеть: 1970 года постройки, протяжённость-10 км, в т. ч.-трубы чугун  д=100мм-8,5км; п/эт д=80мм-1,5км.

Водопроводная сеть выполнена тупиковой из чугунных, стальных и пэ труб диаметрами 25, 32, 63, 100 мм и оснащена водоразборными колонками.   Вода подаётся из водонапорных скважин (башени Рожновского) - №2171: 1970 года постройки, № 5293 1986 года постройки, № 5292: 1986 года постройки;                                                                                                                                                           Насосы установлен на арт. скважине для подачи воды на водонапорную башню      (насос+эл. двигатель).

с.Тукай

В с. Тукай в настоящее время  постоянно проживает 718 человек. Жилая застройка по селу Тукай, дворы представлены одноэтажными жилыми домами (207 домов) с приусадебными участками, существует большое количество  личных подсобных хозяйств.

Система водоснабжения тупиковая, источником которой является скважены №2171, 1970 года,  № 5293 1986 года. В непосредственной близости от них установлены водонапорные башни Рожновского.  Водопровод протяжённостью 8 км.

Вода в артезианской скважине соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая".

п.Южный

В п. Южный    централизованное  воодоснабжение имеется  в частных домах, где действует тупиковая система водоснабжения, источником которой является скважина № 5292, которая закрыта  ж/б кольцом и чугунным люком; расположенная в северной части поселка. В непосредственной близости от нее установлена водонапорная башня Рожновского  БР-15    1 ед. (V=15м3, Н=12м).

Из стали 4 мм, диаметор оголовка 3м, диаметор ствола 1,2м, основание железобетонное.

5.  Проектное предложение по водоснабжению и водоотведению.

Водоснабжение

В МО Тукаевский сельсовет износ водопроводных сетей составляет 76%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей и коммуникаций будет осуществляться в населённых пунктах, где планируется увеличение численности населения, за счёт увеличения площади населённого пункта.

### 6.  Водоотведение.

В настоящее время в рассматриваемых населенных пунктах МО Тукаевский сельсовет сети канализации отсутствуют. Канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.